FAULES DE LA FONTAINE es representa en un espai escènic útil de 4m d’ample, 4 de fons i 3 d'alt. 
(consulteu les condicions especials per a la versió reduïda per a Biblioteques)

No cal entaulat quan el públic està disposat en grada o amfiteatre, mentre que en cas de platea o a peu pla i amb més de 150 espectadors, cal un escenari o entaulat d'uns 80cm d'alt.

Preferentment sala fosca i càmera negra àmplia. No cal teló de boca. Vestidor per a 2 persones.

El control de so i de llum el fem des d'escena mateix, car no ens cal tècnic extern.

Això vol dir que portem dimmer 6kWh (220v o 380v), taula analògica, torres i focus (2 PC 1000 + 6 PC 500). 
També taula, 2 reproductors MD, 2 micros inalàmbrics i 2 altaveus auto-amplificats de 280w.

En funció de la vostra disponibilitat, podem connectar directament el senyal de la nostra taula de so (Cannon o Jack) al vostre sistema d’àudio, i així no muntaríem baffles ni peus.
També podem usar la vostra llum perquè no hi ha canvis durant l’espectacle. Es tracta de fer una il·luminació general frontal de l'espai escènic (de 3 x 3 amb un fons de 3m d’altura) més 1 contra o zenital al fons d’escena. Tot sense filtres ni regulació durant la funció, amb una potència mínima de 5kW en total.

Ens cal 2 connexions elèctriques a peu d’escenari (especifiqueu-nos clarament les distàncies a escenari):

1a.- 220v 2Kwh base SCHUCKO. Per a equip de so.

2a.- 380v 4Kwh preferiblement base CETAC (CEE FORM) 16A (3F + N + T). Per a dimmer llum.

En determinades circumstàncies (a consultar) podem connectar-lo també:

A/ directament al dimmer si hi ha mànega amb base CETAC (CEE FORM) 32A (3F + N + T)
B/ en borns amb la nostra mànega a dimmer.
C/ 220v 4Kwh base SCHUCKO amb pontejat des de la nostra mànega.

Planificació Horària:

DURADA:	muntatge(amb il·luminació): 	 1 hora 30 minuts.
muntatge (sense il·luminació): 	 1 hora.
lapse entre final de muntatge i primera funció: 	 30 minuts.
representació: 	 50 minuts.
lapse entre final de funció i inici de la següent: 	 30 minuts.
lapse entre final de funció i inici desmuntatge: 	 15 minuts.
desmuntatge: 	 1 hora.

Rocamora Teatre
www.rocamorateatre.com

http://www.rocamorateatre.com/ca/faules-fontaine-espectacle-titelles-fil-marionetes.html

Vehicle de la companyia: Fiat Ducato 14. alt 2,40m / ample 2m / llarg 4,65m