BUSCANDO el Sol se representa en un espacio escénico útil mínimo de 6m de ancho, 4 de fondo y 3 de alto.

En caso de sala con platea es preciso escenario de mínimo 60cm y máx. 1m de alto. En anfiteatro, no hará falta.

Preferentemente sala oscura y cámara negra amplia. No es preciso telón de boca. Vestuario para 2 personas.

El control de sonido e iluminación lo hacemos desde la propia escena, pues no precisamos de técnico externo.

Eso significa que traemos dimmer 6Kwh. (220v o 380v), mesa analógica, torres y focos (2 PC 1000 + 6 PC 500 + 2 recortes triple lente 100). También mesa, 2 reproductores MD, 2 micros inalámbricos y 2 altavoces de 280w

En función de vuestra disponibilidad, podemos conectar directamente la señal de nuestra mesa de sonido (RCA, Cannon o Jack) a vuestro sistema de audio, y así no montaríamos baffles ni pies.

Precisamos 2 conexiones eléctricas junto a escenario (especificadnos claramente las distancias a escenario):

1ª.- 220v 2Kwh base SCHUCKO. Para equipo de sonido y dos apliques.

2ª.- 380v 6Kwh preferiblemente base CETAC (CEE FORM) 16A (3F + N + T). Para dimmer luz.

En determinadas circunstancias (a consultar) podríamos conectar también:

A- directamente al dimmer si hay manguera con base CETAC (CEE FORM) 32A (3F + N + T)
B- en bornes con nuestra manguera a dimmer.
C- 220v 5Kwh base SCHUCKO con ponteado desde nuestra manguera.

Planificación Horaria:

DURACIÓN:	montaje: 	 2 horas.
lapso entre final de montaje y primera función: 	 30 minutos.
representación: 	 1 hora.
lapso entre final de función e inicio de la siguiente: 	 30 minutos.
lapso entre final de función e inicio desmontaje: 	 15 minutos.
desmontaje: 	 1 hora.

Rocamora Teatre
www.rocamorateatre.com

http://www.rocamorateatre.com/es/buscando-sol-espectaculo-teatro-titeres.html

Vehículo de la compañía: Fiat Ducato 14. alto 2,40m / ancho 2m / largo 4,65m