FICHA TÉCNICA

EL TRAJE NUEVO se representa en un espacio útil de mínimo 5m de ancho, 5 de fondo y 3 de alto.

En caso de sala con platea es preciso escenario de 40 a 80cm de alto. En anfiteatro, no hará falta.

En teatro cámara o fondo negro. No es imprescindible telón de boca. Vestuario para 2 personas.

En actuaciones al aire libre es necesario que el escenario esté en un espacio protegido del viento y conviene tener un espacio alternativo en previsión de mal tiempo (lluvia, viento fuerte, etc.).

El control de sonido e iluminación lo hacemos desde la propia escena, pues no precisamos de técnico externo.

Traemos mesa de sonido, reproductor MD, 2 micros inalámbricos y 2 altavoces auto amplificados de 250w.

En función de vuestra disponibilidad, podemos conectar directamente la señal de nuestra mesa de sonido (RCA, Cannon o Jack) a vuestro sistema de audio y así no montaríamos bafles, ni pies.

Y dimmer de luz de 6Kwh (220v o 380v), mesa analógica, torres y focos (2 PC 1000 + 6 PC 500).

También podemos usar vuestro sistema de iluminación porque no hay cambios durante el espectáculo. Se trata de hacer una iluminación general frontal del espacio escénico (de 5 x 5 con un fondo de 2m de altura) más 1 contra o cenital al fondo de escena. Todo sin filtros ni regulación durante la función, con una potencia mínima de 6kW en total, o su equivalente en leds.

Precisamos de 2 conexiones eléctricas a pie de escenario (especificadnos distancias a escenario):

1 conexión para equipo de sonido de 220v 2Kwh base SCHUCKO.	
1 conexión para dimmer luz (si fuera necesario traerlo) de 380v 6Kwh preferiblemente base CETAC (CEE FORM) 16A (3F+N+T).

En determinadas circunstancias (a consultar) también podemos conectar el dimmer:

a/ directamente si hay manguera con base CETAC (CEE FORM) 32A (3F+N+T).
b/ en bornes con nuestra manguera.
c/ 220v 5Kwh base SCHUCKO con ponteado desde nuestra manguera.

Planificación Horaria:

DURACIÓN:	montaje (con iluminación -interior o exterior noche-): 	 2 horas.
montaje (sin iluminación): 	 1 hora 30 minutos.
lapso entre final de montaje y primera función: 	 30 minutos.
representación: 	 1 hora.
lapso entre final de función e inicio de la siguiente: 	 30 minutos.
lapso entre final de función e inicio desmontaje: 	 15 minutos.
desmontaje: 	 1 hora.

EL TRAJE NUEVO http://www.rocamorateatre.com/es/traje-nuevo-espectaculo-teatro-titeres-marionetas-hilo.html

Vehículo de la compañía: Fiat Ducato 14. alto 2,40m / ancho 2m / largo 4,65

Rocamora Teatre www.rocamorateatre.com