SOLISTE se représente dans un espace scénique utile 6m large, 6m fonds et 3m hauteur. (nous pouvons nous adapter à des mesures mineures, si ceci n'est pas possible).

Une estrade ou podium n'est pas nécessaire si le public est en amphithéâtre ou en gradins, mais en parterre et si le jaugeage supère les 150 personnes, il sera nécessaire un plateau scénique de 80cm de hauteur.

Vestiaire avec toilette pour 2 personnes.

Le contrôle de son se fait sur la scène, parce que nous n'avons pas besoin d'un technicien extérieur.

Cela signifie que nous apportons: table de mixage, 2 reproducteurs MD, 1 micro sans fils et 2 haut-parleurs 280w.

En fonction de votre disponibilité, nous pouvons connecter directement notre signal de table de mixage (Cannon ou Jack) à votre système audio, et ainsi on ne monterait pas haut-parleurs et trépieds.

La nuit ou en intérieur, il faut éclairage générale frontal non filtrée à 6kw et un rétro-éclairage semi-zénithal au fond de la scène. Si le pupitre de commande ne pourrait pas été porté sur scène, il suffit de suivre quelques instructions simples pour les changements de lumière.

Aussi (si vous ne l’avez pas) nous pouvons apporter notre Rack de puissance 6Kwh (220v ou 380v), pupitre de commande analogique, trépieds et projecteurs.

En ce cas, il faut 2 connexions électriques sur scène (préciser clairement la distance réelle à la scène):

1.- 220v 2Kwh type SCHUCKO. Pour le son.

2.- 380v 6Kwh préférablement CETAC (CEE FORM) 16A (3F + N + T). Pour le Rack de puissance.

Dans certaines circonstances (sur demande) nous pourrions connecter aussi:

A- directement au Rack s’il y a un câble flexible avec CETAC (CEE FORM) 32A (3F + N + T)
B- 220v 5Kwh type SCHUCKO avec notre rallonge.

En théâtre: préférablement avec fond ou rideau de scène noire. Avant-scène dégagée

En plein air le podium doit être dans un espace à l'abri du vent et prévu d'un espace alternatif en prévision de mal temps (pluie, vent fort, etc.)

Planification des temps:

DURÉE:	montage (avec éclairage): 	 2 heures.
montage (extérieur-sans éclairage): 	 1 heure.
écoulé entre la fin du montage et la première représentation: 	 30 minutes.
représentation: 	 1 heure.
écoulé entre la fin de la première et le début de la suivante: 	 30 minutes.
écoulé entre la dernière et le début du démontage: 	 15 minutes.
démontage: 	 1 heure.

Rocamora Teatre
www.rocamorateatre.com

http://www.fr.rocamorateatre.com/soliste-spectacle-theatre-marionnettes-fil.html

Véhicule de la compagnie: Fiat Ducato 14. Hauteur 2,40 m / largeur 2m / longueur 4,65 m