O TRAJE NOVO se representa em um espaço cênico útil minimo de 5 m de largura, 5 de fundo e 3 de altura.

Tanto em teatro como ao exterior. Não será imprescindível palco quando o público esteja disposto em anfiteatro ou degraus, mas em caso de plateia com mais de 150 espectadores, será preciso um estrado de alto 40 - 80 cm.

Camarinho com banho para 2 pessoas.

No teatro: Preferivelmente, caixa ou fundo preto. Prescindível a cortina do palco.

Em performances ao exterior, o cenário deve estar em uma área protegida do vento e devesse ter preparado um espaço alternativo, em previsão do mau tempo (chuva, vento forte, etc.).

O controle de som e iluminação se faz na própria cena, por isso não precisamos de técnico esterno.

Aportamos (só em viagens terrestres): 
Dimmer 6kWh (220V o 380V), mesa analógica, torres e refletores (somente se você não tiver).
Também mesa som, 2 leitores MD, 2 microfones sem fio e 2 alto-falantes 280w.

Dependendo da disponibilidade, pode se conectar diretamente a sinal da nossa mesa de som (Jack ou Cannon) para o seu sistema de áudio, e assim não montaríamos alto-falantes né pés.

À noite ou em espaços fechados, precisamos 6000W de luz geral frontal não filtrada e 1 contra semi-zenital no fundo da cena. Se a mesa não pode ser levada para o palco, basta seguir algumas instruções simples para as mudanças de luz.

Precisamos 2 conexões elétricas no palco (especifica-nos a distância efetiva do palco):

1a.- 220v 2Kwh base SCHUCKO. Para o som.

2a.- 380v 6Kwh de preferência com base CETAC (CEE FORM) 16A (3F + N + T). Para dimmer luz.

Em determinadas circunstâncias (a consultar) nos poderíamos conectar também:

A / diretamente ao dimmer se tem cabo elétrico flexível com base CETAC (FORM CEE) 32A (3P + N + T)
B / 220v 3,5kWh com base SCHUCKO, o com 16A (2F + T) para conectar ao nosso cabo.

Planificação Horaria:

DURAÇÃO:	montagem (com iluminação): 	 2 horas.
montagem (sem iluminação): 	1 hora 30 minutos.
tempo entre fim montagem e primeira sessão: 	 30 minutos.
representação: 	 1 hora.
tempo entre fim representação e inicio seguinte: 	 30 minutos.
tempo entre fim representação e inicio desmontagem: 	 15 minutos.
desmontagem: 	 1 hora.

Rocamora Teatre
www.rocamorateatre.com

http://www.pt.rocamorateatre.com/traje-novo-espetaculo-teatro-bonecos-marionetes-fio.html

Veiculo da companhia: Fiat Ducato 14 Altura 2,40 m / largura 2 m / longitude 4,65 m.